## Slide 1
SZÁMÍTÓGÉPES GYÁRTÁSIRÁNYÍTÁS
NC PROGRAMOZÁS
NC programozás áttekintése
Az alkatrészmodelltől a kész alkatrészig
A CNC-programozás a geometriai és technológiai információkat végrehajtható gépmozgásokká alakítja.

## Slide 2
SZÁMÍTÓGÉPES GYÁRTÁSIRÁNYÍTÁS
NC PROGRAMOZÁS
A számjegyvezérlés alapelve
Az alkatrész modelljétől a kész fizikai alkatrészig
Alkatrészmodell → NC alkatrészprogram → mozgásparancsok → pozicionáló rendszer → kész alkatrész.

## Slide 3
SZÁMÍTÓGÉPES GYÁRTÁSIRÁNYÍTÁS
NC PROGRAMOZÁS
Külső és belső adatfeldolgozás
Az NC program létrehozásától a tengelyek valós idejű vezérléséig
Külső adatfeldolgozás = programkészítés; belső adatfeldolgozás = a program valós idejű értelmezése és végrehajtása.

## Slide 4
SZÁMÍTÓGÉPES GYÁRTÁSIRÁNYÍTÁS
NC PROGRAMOZÁS
Az NC technika fejlődése és alkalmazása
Rövid történeti áttekintés, fő alkalmazási területek és rendszergenerációk
A fejlődés iránya: nagyobb pontosság, automatizáltság, integrálhatóság és hálózati működés.

## Slide 5
SZÁMÍTÓGÉPES GYÁRTÁSIRÁNYÍTÁS
NC PROGRAMOZÁS
Kézi NC programozás
Geometriai és technológiai információkból NC program
A kézi programozás egyszerűbb alkatrészeknél gyors és közvetlen; összetett pályáknál a CAD/CAM hatékonyabb.

## Slide 6
SZÁMÍTÓGÉPES GYÁRTÁSIRÁNYÍTÁS
NC PROGRAMOZÁS
Számítógépes alkatrészprogramozás
CAD/CAM alapú NC programozás és adatáramlás
A CAD/CAM szerszámpályát generál, a posztprocesszor pedig az adott CNC vezérléshez illeszkedő NC programot készít.

## Slide 7
SZÁMÍTÓGÉPES GYÁRTÁSIRÁNYÍTÁS
NC PROGRAMOZÁS
CNC vezérlés hardver felépítése
Fő modulok és kapcsolataik
A PLC a logikai vezérlést, a szervó és az interpolátor a pályakövetést és a tengelymozgásokat támogatja.
7 / 13

## Slide 8
SZÁMÍTÓGÉPES GYÁRTÁSIRÁNYÍTÁS
NC PROGRAMOZÁS
CNC vezérlés szoftver felépítése
Réteges architektúra és fő funkciók
A valós idejű operációs rendszer, a vezérlőtaszkok és a meghajtók biztosítják a determinisztikus működést.

## Slide 9
SZÁMÍTÓGÉPES GYÁRTÁSIRÁNYÍTÁS
NC PROGRAMOZÁS
Az NC pozicionálás elméleti alapjai
Relatív mozgás, koordináták és a programozott pont
A CNC a programozott pont meghatározott pályán történő mozgatásával állítja elő a kívánt megmunkált felületet.

## Slide 10
SZÁMÍTÓGÉPES GYÁRTÁSIRÁNYÍTÁS
NC PROGRAMOZÁS
Vezérlési módok és koordinátarendszerek
Pont-, szakasz- és pályavezérlés; gépi és munkadarab-koordináták
A vezérlési mód és a koordinátarendszer megválasztása meghatározza a mozgás értelmezését és programozását.

## Slide 11
SZÁMÍTÓGÉPES GYÁRTÁSIRÁNYÍTÁS
NC PROGRAMOZÁS
NC vezérlések geometriai információs rendszere
Koordinátarendszerek, nevezetes pontok és vektorok
A geometriai információs rendszer a gép-, munkadarab- és szerszám-koordinátarendszerek kapcsolatát írja le.

## Slide 12
SZÁMÍTÓGÉPES GYÁRTÁSIRÁNYÍTÁS
NC PROGRAMOZÁS
A számjegyvezérlésű szerszámgép gépi funkciói
A 14 funkció részletes leírása
Az eredeti tananyag 14 gépi funkciója változatlan tartalommal, egységes formában.
1
Szerszám főorsó forgás.
A forgácsoló főmozgás előállítója. Fokozat nélküli NC fordulat szabályzás. Teljesítmény, nyomaték-tartomány váltó fokozatos hajtómű. NC logikai vezérlés.
2
Négy szabadságfokú helyzetszabályozott szánrendszer.
A tengelyek: X, Y, Z, B. A szerszám, munkadarabhoz viszonyított eltoló mozgásainak előállítása. Forgácsoló mellékmozgás. NC pályavezérlés.
3
Főorsó helyzet váltás.
Kéthelyzetű speciális hajtómű, rögzítő rendszerrel. PLC logikai vezérlés.
4
Szerszámtár kezelő robot.
Három szabadságfokú helyzetszabályozott szánrendszer. A tengelyek U, V, W. NC pontvezérlés.
5
Szerszámcserélő manipulátor.
Három szabadságfokú programvezérelhető mechanizmus. A tengelyek: E, F, G. PLC logikai vezérlés.
6
Szerszámrögzítő mechanizmus.
Kapcsoló, PLC logikai vezérlés.
7
Paletta cserélő mechanizmus.
Egyszabadságfokú, PLC programvezérelhető mechanizmus.
8
Paletta rögzítő mechanizmus.
Kapcsoló, PLC logikai vezérlés
9
Hűtő-kenő rendszer.
Logikai vezérlés.
10
Burkolat nyitó-záró rendszer.
PLC logikai vezérlés.
11
Forgácskihordó rendszer.
PLC logikai vezérlés.
12
Szerszám felügyeleti rendszer.
Intelligens vezérlés.
13
Szerszámmérő rendszer.
NC pontvezérlés.
14
Munkadarabmérő rendszer.
NC pontvezérlés.

## Slide 13
SZÁMÍTÓGÉPES GYÁRTÁSIRÁNYÍTÁS
NC PROGRAMOZÁS
Hogyan működik a számjegyes vezérlés?
A számjegyvezérlések 15 tipikus üzemmódja
A CNC vezérlés tipikus üzemmódjai az automatikus végrehajtástól a PLC-programozásig.
1
Automatikus működés.
A vezérlés a Ciklus start parancsra a betöltött aktuális alkatrészprogramot folyamatosan végrehajtja egészen a Program vége utasításig. A program végrehajtás felfüggeszthető (Feed hold) vagy megszakítható (Emergency stop).
2
Félautomatikus működés.
A vezérlés a Ciklus start parancsra a betöltött aktuális alkatrészprogramot mondatonként hajtja végre. Minden mondat végrehajtás után újabb Ciklus start jelet kell adni.
3
Program belövés.
A vezérlés az alkatrészprogram mozgásutasításait gyorsított, állandó sebességgel hajtja végre. Az alkatrész programokat a gépkezelő ebben az üzemmódban véglegesíti.
4
Null pont felvétel referencia helyzetben.
A vezérlés a Ciklus start parancsra egy kitüntetett u.n. Referencia helyzetbe megy. Ebben a helyzetben a gépi koordináta rendszer automatikusan inicializálódik vagy módosítható.
5
Szerszámmérés.
A szerszámok u.n. hossz-korrekciójának automatikus vagy félautomatikus megállapítására szolgál. Akkor használja a gépkezelő, ha az előzetes szerszámbeállítás nem történt meg, vagy az nem megfelelő pontosságú.
6
Kézi adatbevitel.
Ebben az üzemmódban egy NC programmondat a kezelőpultról bevihető és végrehajtható.
7
Kézi üzem (Jog).
Ebben az üzemmódban a vezérlés a kezelőpultról nyomógombokkal és kézi parancs-jeladóval (hand wheel) vezérelhető.
8
Program betöltés (DNC).
Ebben az üzemmódban a vezérlés Load start jelre beolvas egy alkatrészprogramot az aktuális kommunikációs csatornán. Unload start parancsra az aktuális programot a kommunikációs csatornára küldi.
9
Cella üzemmód.
A vezérlés ebben az üzemmódban az aktuális kommunikációs csatornán parancs jeleket vagy u.n. MMS üzeneteket fogad, ezeket értelmezi és végrehajtja.
10
Szerkesztés.
A betöltött alkatrészprogramok, szubrutinok, szerszám és egyéb file-ok a lokális monitoron editálhatók.
11
Szimuláció.
A vezérlés az aktuális alkatrészprogramot a lokális monitoron grafikusan szimulálja, animálja.
12
Gép melletti programozás.
A lokális monitoron olyan, többnyire interaktív és grafikus alkalmazások indíthatók amelyekkel a gép melletti CNC alkatrészprogramokat lehet előállítani.
13
Adatbázis kezelés.
A CNC vezérlés belső adatbázisa ebben az üzemmódban megfelelő jogosultság esetén módosítható.
14
Szervíz.
A vezérlés beállításához és karbantartásához értő szakértő ebben az üzemmódban védett területekhez is hozzáférhet illetve teszteket futtathat.
15
PLC programozás.
Ebben az üzemmódban a vezérlésbe integrált PLC programja betölthető, szerkeszthető, felülvizsgálható, és tesztelhető.

## Slide 14
SZÁMÍTÓGÉPES GYÁRTÁSIRÁNYÍTÁS
NC PROGRAMOZÁS
Automatikus működés
A programmondat feldolgozásának és a pozicionálásnak a folyamata
Az automatikus működésben a programmondat feldolgozása és a pozicionálás ciklikusan ismétlődik.
CIKLUS START
ALKATRÉSZ PROGRAM
KORREKCIÓK
SZERSZÁM FILE
EGY PROGRAMMONDAT BEOLVASÁSA
A MONDAT INTERPRETÁLÁSA
KORREKCIÓK SZÁMÍTÁSA
CÉLPONT MEGHATÁROZÁS
IRÁNY DÖNTÉSEK
INTERPOLÁTOR INICIALIZÁLÁS
KAPCSOLÁSI UTASÍTÁSOK VÉGREHAJTÁSA
Pozicionálás előtt elvégzett műveletek
POZICIONÁLÁS INDUL
MOZGÁS CONTROL INDUL
HELYZETSZABÁLYZÁS
P PONT A CÉLBAN ?
NEM
IGEN
INTERPOLÁTOR STOP
Pozicionálás alatt végzett műveletek
EXECUTIV PROGRAM
A vezérlést a valós idejű operációs rendszer alatt futó EXECUTIV program valósítja meg. Az executiv taszkokból, belső rutinokból, statikus és dinamikus belső adatbázisból és alkalmazásokból áll. Az executiv csak olvasható (ROM) területen foglal helyet a memóriában, és a vezérlés hardverével

## Slide 15
SZÁMÍTÓGÉPES GYÁRTÁSIRÁNYÍTÁS
NC PROGRAMOZÁS
A pozicionálás állapotváltozói
Regiszterek, alapjel, tényleges helyzet és korrekciók
A regiszterek a cél-, korrekciós és tényleges helyzetinformációkat tartják nyilván a pozicionálás során.
ÁLLAPOTVÁLTOZÓK
REGISZTEREK
Regiszter
Jel
Jelentés
A regiszter
W̅P̅
A P pont kívánt pillanatnyi helyzete
B regiszter
W̅P̅c
Az aktuális célpont helyzete
C regiszter
M̅W̅
A korrekciós regiszter
D regiszter
P̅cP̅
A célig hátralévő koordináta távolság
E regiszter
F̅F̅ₛ
A pillanatnyi helyzeti hiba
F regiszter
M̅F̅
Az F pont kívánt pillanatnyi helyzete
G regiszter
K̅S̅
A pillanatnyi geometriai korrekció
H regiszter
M̅F̅ₛ
Az F pont valóságos gépi helyzete
T regiszter
N̅P̅
Az aktuális szerszám korrekciója
R regiszter
xx
Munkaváltozók regiszterei
ÖSSZEFÜGGÉSEK AZ ÁLLAPOTVÁLTOZÓK KÖZÖTT
B − A = D A + C + G = F F − H = E
A 0 pont felvétel
A vezérlés bekapcsolása után 0 pont felvétel üzemmódban a szánok a referencia pontra mennek. Amikor F=R, a H regiszterek tartalma nullázódik (Reset) azaz F=R=M, vagy automatikusan felülíródik azaz, ha H=<RA>, akkor M=A lesz.
A 0 pont áthelyezés
A szánok tetszőleges helyzetében megfelelő jogosultság esetén a H regiszterek felülírhatók.

## Slide 16
SZÁMÍTÓGÉPES GYÁRTÁSIRÁNYÍTÁS
NC PROGRAMOZÁS
A számjegyvezérlésű szerszámgép gépi funkciói
Fúró–maró megmunkáló központ – az elemek elhelyezkedése
Saját szemléltető ábra; a konkrét megmunkáló központok részegységeinek elhelyezése géptípustól függhet.
SZÁMOZOTT ELEMEK
1
Szerszám főorsó
2
X–Y–Z–B szánrendszer
3
Főorsó helyzetváltás
4
Szerszámtár-kezelés
5
Szerszámcserélő
6
Szerszámrögzítés
7
Palettacserélő
8
Palettarögzítés
9
Hűtő–kenő rendszer
10
Burkolat / ajtó
11
Forgácskihordó
12
Szerszámfelügyelet
13
Szerszámmérő
14
Munkadarabmérő
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

## Slide 17
SZÁMÍTÓGÉPES GYÁRTÁSIRÁNYÍTÁS
NC PROGRAMOZÁS
A számjegyvezérlésű szerszámgép gépi funkciói
A 14 funkció részletes leírása
1
Szerszám főorsó forgás.
A forgácsoló főmozgás előállítója. Fokozat nélküli NC fordulat szabályzás. Teljesítmény, nyomaték-tartomány váltó fokozatos hajtómű. NC logikai vezérlés.
2
Négy szabadságfokú helyzetszabályozott szánrendszer.
A tengelyek: X, Y, Z, B. A szerszám, munkadarabhoz viszonyított eltoló mozgásainak előállítása. Forgácsoló mellékmozgás. NC pályavezérlés.
3
Főorsó helyzet váltás.
Kéthelyzetű speciális hajtómű, rögzítő rendszerrel. PLC logikai vezérlés.
4
Szerszámtár kezelő robot.
Három szabadságfokú helyzetszabályozott szánrendszer. A tengelyek U, V, W. NC pontvezérlés.
5
Szerszámcserélő manipulátor.
Három szabadságfokú programvezérelhető mechanizmus. A tengelyek: E, F, G. PLC logikai vezérlés.
6
Szerszámrögzítő mechanizmus.
Kapcsoló, PLC logikai vezérlés.
7
Paletta cserélő mechanizmus.
Egyszabadságfokú, PLC programvezérelhető mechanizmus.
8
Paletta rögzítő mechanizmus.
Kapcsoló, PLC logikai vezérlés.
9
Hűtő-kenő rendszer.
Logikai vezérlés.
10
Burkolat nyitó-záró rendszer.
PLC logikai vezérlés.
11
Forgácskihordó rendszer.
PLC logikai vezérlés.
12
Szerszám felügyeleti rendszer.
Intelligens vezérlés.
13
Szerszámmérő rendszer.
NC pontvezérlés.
14
Munkadarabmérő rendszer.
NC pontvezérlés.