## Slide 1
SZÁMÍTÓGÉPES GYÁRTÁSIRÁNYÍTÁS
NC PROGRAMOZÁS
Számjegyvezérlésű gépek programozása
ISO NCL, APT és az alkatrészprogramozás fejlődése
1 / 25
ISO NCL
A számjegyvezérlésű gépeket kezdetben egyedi gépi kóddal programozták. Az ISO szabványos programnyelve, az ISO NCL az EIA javaslata alapján 1968-ban került elfogadásra. (ISO/R1057) (DIN 66 024, 025,) Ez egy assembly szintű programnyelv, amely az NC vezérlésű gépi funkciókat közvetlenül programozza. Az ISO NCL ma is a legelterjedtebben használt alkatrész programozási nyelv. Az ISO NCL-nek létezik alap, kiterjesztett, és bővített változata. A kiterjesztett változat az alap szintaktikáját megtartja, de az utasításokat kiterjeszti. A bővített változat az alaputasításokat szintaktikailag is módosított utasításokkal bővíti.
APT / APT származékok
A számjegyvezérlésű gépek számítógépes programozását az MIT-ben dolgozták ki először, D.T. Ross professzor vezetésével. Ez volt az APT (Automatic Programmed Tools), amely ma is számos magasszintű NC programnyelv alapja. Ezek az APT típusú nyelvek. Egyes változatai, pl. a FAPT, a Fanuc vezérlések bemeneteként posztprocesszálás nélkül is használható.
Az alkatrészprogramozás manapság mind a gép mellett, mind számítógéppel elvégezhető programnyelv használata nélkül, interaktív parancs sorokkal, vagy menük, grafika és lokátorok segítségével.

## Slide 2
SZÁMÍTÓGÉPES GYÁRTÁSIRÁNYÍTÁS
NC PROGRAMOZÁS
ISO NCL fájltípusok és programstruktúra
Programozás ISO NCL nyelven
2 / 25
FÁJLTÍPUSOK
MPF
Main Program File
Alkatrész főprogram
SPF
Subrutin Program File
Felhasználói szubrutin
TOF
Tool Offset File
Szerszám adatok
POF
Part Offset File
Null pont eltolás
Az NC vezérlések több, különböző File-típust fogadnak és felismernek. A SINUMERIK vezérlések esetében ezek:

## Slide 3
SZÁMÍTÓGÉPES GYÁRTÁSIRÁNYÍTÁS
NC PROGRAMOZÁS
ISO NCL fájltípusok és programstruktúra
Programozás ISO NCL nyelven
2 / 25
FÁJLTÍPUSOK
A FŐPROGRAM ÁLTALÁNOS FELÉPÍTÉSE
(Programfejléc, komment, üzenet az operátornak) % MPF Azonosító 99999 (Megjegyzés, komment) : Főmondat N xxx Mondat, szerszámcsere N xxx Mondat, technológiai adatok beállítása N xxx Mondat, pozicionálás N xxx Mondat, paraméterek beállítása N xxx Mondat, szubrutin hívás
N xxx Nxxx M02
SZUBRUTIN ÁLTALÁNOS FELÉPÍTÉSE
(Programfejléc, komment, üzenet az operátornak) SPF Azonosító 999 L Azonosító N xxx Mondat N xxx ...

## Slide 4
SZÁMÍTÓGÉPES GYÁRTÁSIRÁNYÍTÁS
NC PROGRAMOZÁS
Az NCL mondat általános felépítése
Mondatszám, szavak és LF
3 / 25
N xxx 1. szó ...... n. szó LF
Az újabb vezérléseknél az Nxxx csak címke, és nem kötelező.
A SZÓ SZINTAKTIKÁJA
adat
A bővített nyelvekben szavak helyett kifejezés is állhat.
Szócím lehet: 1. Egy betű. Pl. G, X, F, stb. 2. Spec. karakter Pl. @, #, %, stb. Kiterjesztett nyelvekben: Karaktercsoport Pl. R52 Az adat lehet: 1. Egész (Integer) 2. Valós (Real) 3. Kód (String)
PÉLDÁK
G03 X-120.455 T12 R15=400
A szó címe az utasítás vagy adat típusát azonosítja, az adat pedig az adott szóhoz tartozó értéket hordozza.
szócím

## Slide 5
SZÁMÍTÓGÉPES GYÁRTÁSIRÁNYÍTÁS
NC PROGRAMOZÁS
ISO NCL – Backus–Naur metanyelvi definíció
Egy szűkített változat nyelvtani leírása
4 / 25
< program > ::= { < mondat > } < mondat > ::= < mondatszám > . { < szó > } . LF < mondatszám > ::= N. < sorszám > < sorszám > ::= { < decimális_karakter > }₁³ < decimális_karakter > ::= 0|1|2|3|4|5|6|7|8|9 < szó > ::= < szócím > . < adat > < szócím > ::= G|X|Y|Z|I|J|K|D|F|S|T|M|L|A|B|R < adat > ::= < integer > . | < real > < integer > ::= { < decimális_karakter > } < real > ::= { < decimális_karakter > }₀⁴ . { < decimális_karakter > }₀³

## Slide 6
SZÁMÍTÓGÉPES GYÁRTÁSIRÁNYÍTÁS
NC PROGRAMOZÁS
Fúrási feladat programja ISO NCL formátumban
Illusztratív példa – műveleti sorrend
5 / 25
MŰVELETI SORREND
1
SZERSZÁMVÁLTÁS
2
FURATRA ÁLLÁS
3
MEGKÖZELÍTÉS
4
FÚRÁS
5
KIEMELÉS

## Slide 7
SZÁMÍTÓGÉPES GYÁRTÁSIRÁNYÍTÁS
NC PROGRAMOZÁS
Fúrási feladat – ISO NCL program
Az illusztratív példa programlistája és értelmezési megjegyzései
6 / 25
N 001 T 12 D 12 M 06 LF N 002 G 90 G 00 G 40 X 100. Y 100. S 600 M 03 LF N 003 Z 22. LF N 004 G 91 G 01 Z -27. F 0.5 M 08 LF N 005 G 90 G 00 Z 100. M 02 LF
1
A mondatokban a szavak sorrendje tetszőleges, de ajánlott egy logikai sorrend. Kivételt képeznek a bővített utasításrendszer mondatai ahol a szavak sorrendje általában kötött.
2
Az utasítás szavak többsége öröklődik. Ez azt jelenti, hogy minden szó addig van érvényben amíg egy vele ellentétes utasítás nem érkezik. A koordináta szavak a cél eléréséig vannak érvényben. Néhány utasítás modális, azaz csak egy mondatra érvényes.
3
Az ISO NCL nem igényli a space karaktereket. Áttekinthetőségi okokból a programlistákon szerepelhetnek, egyébként csak a programfile méretét növelik.

## Slide 8
SZÁMÍTÓGÉPES GYÁRTÁSIRÁNYÍTÁS
NC PROGRAMOZÁS
Az ISO NCL címbetűi
A leggyakrabban használt címek jelentése
7 / 25
Címbetű
Jelentés
N
Mondatszám. Az újabb vezérléseknél címke.
G
Geometriai vagy vezérlési utasítás. Régebben "előkészítő" utasítás.
X, Y, Z
Célponti koordináta, vagy távolság-adat. Pozicionálásnál kötelező!
A, B, C
Célponti szöghelyzet, vagy szög-adat Forgó, vagy billenő tengelyeken
I, J, K
Interpolációs vagy geometriai adatok. Újabban konstans paraméterek is.
D
Szerszámkorrekció. Rendszerint pointer típusú adat követi.
F
Előtolás. Technológiai sebességként értelmezendő.
S
Főorsó fordulatszám. Esetleg vágósebesség.
T
Szerszám azonosító. Rendszerint integer.
M
Gépi kapcsolási utasítások. Régebben "segéd" utasítások.

## Slide 9
SZÁMÍTÓGÉPES GYÁRTÁSIRÁNYÍTÁS
NC PROGRAMOZÁS
Vezérlőkarakterek és a G utasítások fő csoportjai
8 / 25
GYAKRAN HASZNÁLT KARAKTEREK
%
Programkezdet.
LF
Mondatvége. (Line feed, Return, Enter.)
( )
Komment kezdete, vége.
/
Feltételes mondat.
(A feltétel bit a kezelőpulton állítható.)
:
Főmondat. (Műveletelem program-szegmens kezdete.)
A G UTASÍTÁSOK FŐ CSOPORTJAI
1
A szerszámpálya típusa.
2
A méretmegadás módja.
3
A szerszámkorrekciózás módja.
4
Koordináta transzformációk.
5
A pozicionálás módja.
6
Gépi ciklusok.
7
Mértékegység váltás.
8
Egyéb.

## Slide 10
SZÁMÍTÓGÉPES GYÁRTÁSIRÁNYÍTÁS
NC PROGRAMOZÁS
Szerszámpálya-típust meghatározó G utasítások
G00, G01, G02, G03, G33
9 / 25
G 00
Pontvezérlés gyorsmenettel.
G 01
Egyenesvonalú mozgás két pont között. Lineáris interpoláció.
G 02
Mozgás körpályán a fősíkokkal párhuzamos síkokban,
G 03
az órajárással egyezően illetve ellentétesen. Körinterpoláció.
G 33
Menetvágás, csavarvonal interpoláció.

## Slide 11
SZÁMÍTÓGÉPES GYÁRTÁSIRÁNYÍTÁS
NC PROGRAMOZÁS
Méretmegadás: G90 és G91
Abszolút és növekményes méretmegadás
10 / 25
G 90
Abszolút méretmegadás.
N10 G90 G01 X10. Y15. LF
G 91
Növekményes méretmegadás.
N10 G91 G01 X-40. Y-25. LF

## Slide 12
SZÁMÍTÓGÉPES GYÁRTÁSIRÁNYÍTÁS
NC PROGRAMOZÁS
Szerszámkorrekciók: G40–G43
A szerszámkorrekciózás módjának megadása
11 / 25
G 40
A geometriai korrekció törölve.
G 41
Sugárkorrekció jobbra.
G 42
Sugárkorrekció balra.
G 42
A hosszkorrekció pozitív
G 43
A hosszkorrekció negatív.

## Slide 13
SZÁMÍTÓGÉPES GYÁRTÁSIRÁNYÍTÁS
NC PROGRAMOZÁS
Koordináta-transzformációk: G53, G54, G58
12 / 25
G 53
Offset törölve.
G 54
Tárolt offset érvényesítve.
G 58
Programozott lineáris transzformáció.
N10 G90 G54 G01 Z10. LF
N20 G58 Z-10. LF (Nem pozicionál! W helyzete megváltozik!) N30 Z+50. LF(Pozicionál. Az elmozdulás: 30.) N40 G58 Z 0. LF(A programozott transzformáció törölve.) N50 G53 Z 100. LF(Offset törölve. Pozicionál.)

## Slide 14
SZÁMÍTÓGÉPES GYÁRTÁSIRÁNYÍTÁS
NC PROGRAMOZÁS
A pozicionálás módja
G60, G09, G62, G63, G64
13 / 25
G 60
Pontos pozicionálás. A szánok a pozicionálás végén állnak.
G 09
Ugyanaz mint fent, de csak egy mondatra érvényes.
G 62
Pályabejárás csökkentett pályahibával.
G 63
Menetfúrás, automatikus "lemaradással".
G 64
Pályabejárás normál pályahibával.

## Slide 15
SZÁMÍTÓGÉPES GYÁRTÁSIRÁNYÍTÁS
NC PROGRAMOZÁS
Gépi makrók, technológiai ciklusok
Fúró–maró és eszterga ciklusok
14 / 25
G 80–89 Fúró–maró gépeken használatos ciklusok • G 70–79 Eszterga gépeken használatos ciklusok.

## Slide 16
SZÁMÍTÓGÉPES GYÁRTÁSIRÁNYÍTÁS
NC PROGRAMOZÁS
Mértékegységváltás és egyéb G utasítások
15 / 25
MÉRTÉKEGYSÉG VÁLTÁS
G 94
Előtolás mm/perc
G 95
Előtolás mm/főorsó fordulat
G 96
Állandó vágósebesség m/perc
G 97
Állandó fordulatszám fordulat/perc
EGYÉB G UTASÍTÁSOK
G 04
Várakozás
G 17, G 18, G 19
Fősík kijelölés.
Három karakteres G utasítások

## Slide 17
SZÁMÍTÓGÉPES GYÁRTÁSIRÁNYÍTÁS
NC PROGRAMOZÁS
I, J, K utasítások használata
A pályaparaméterek számítása
16 / 25
Az I, J, K pályaparaméterek körinterpolációnál a körszegmens kezdőpontjából a kör középpontjába mutató vektor skaláris komponensei.
% MPF 1200 N02 T01 D01 M06 (Szerszámváltás) N04 G54 G90 G00 G42 G60 X20. Y10. Z0. (méretre állás) N06 G94 G97 F200. S1600 M03 M08 (technológiai adatok) N08 G01 X37.320 Y20. (marás egyenes pályán) N10 G03 X20. Y30. I-17.320 J-10. (marás körpályán) N12 G01 Y10. (marás: egyenes pályán) N14 G00 Z200. (szerszám kiemelés) N16 M02 (program vége)

## Slide 18
SZÁMÍTÓGÉPES GYÁRTÁSIRÁNYÍTÁS
NC PROGRAMOZÁS
IJK példa – program és összefüggések
17 / 25
Példa a táblánál: dolgozzuk ki G42 nélkül
I² + J² = R²
Δx₁² + Δy₁² = Δx₂² + Δy₂²
Az "átgördítés" pálya szegmensek adatait és magukat a pálya szegmenseket a G 41, G42 utasítás hatására a CNC Executive automatikusan generálja.

## Slide 19
SZÁMÍTÓGÉPES GYÁRTÁSIRÁNYÍTÁS
NC PROGRAMOZÁS
Technológiai utasítások: F, S, T
18 / 25
ELŐTOLÁS
F xxx.xx (real) vagy Fxx (kód) Ha G94 van érvényben, vₑ előtoló sebesség mm/perc-ben Ha G95 van érvényben, e előtolás mm/főorsó fordulat-ban. Összefüggés: vₑ = n · e ; ahol n: a főorsó fordulatszám aktuális értéke.
FŐORSÓ FORDULAT
S xxxx (integer) vagy S xx (kód) vagy S xxx.xx (real) Ha G97 van érvényben, n főorsó fordulat fordulat/perc-ben Ha G96 van érvényben, v forgácsolási sebesség, m/perc-ben. Ilyenkor, G92 Sxxxx a főorsófordulat megengedett maximuma.
SZERSZÁM AZONOSÍTÓ
T xxxx (decimális kód) A szerszám azonosító kód többnyire a szerszámtároló rendszer helykódja. A legmodernebb gépeken a szerszám maga hordozza az azonosítót. Gépi funkciók "KAPCSOLÁSI" utasításai.

## Slide 20
SZÁMÍTÓGÉPES GYÁRTÁSIRÁNYÍTÁS
NC PROGRAMOZÁS
Gépi és programtechnikai M utasítások
19 / 25
1. GÉPI FUNKCIÓK
M06
szerszámváltás
M03
főorsó indul "előre" irányban
M04
főorsó indul "hátra" irányban
M05
főorsó stop
M08
hűtés indul
M09
hűtés leáll
M15
szerszám monitoring indul
M16
szerszám monitoring leáll
2. PROGRAMTECHNIKAI UTASÍTÁSOK
M00
Programozott stop
M01
Feltételes programozott stop
M02
Főprogram vége
M17
Szubrutin vége
M30
Programszegmens vagy file vége.

## Slide 21
SZÁMÍTÓGÉPES GYÁRTÁSIRÁNYÍTÁS
NC PROGRAMOZÁS
NC korrekciók forgácsológépeken
Korrekciótípusok és szerszám-adatrekord
20 / 25
alakítsd táblázattá
Szerszámkorrekció Dxx, pointer, az érvényes korrekció címe. D00, korrekció törölve. Szerszám adat rekord a SINUMERIK 810 T vezérlésben.
P0 | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7
Azonosító | Típus | XFP | ZFP | RS | ΔX kopás | ΔY kopás | T éltartam
08 | 03 | 42.650 | 185.500 | 1.2 | 0.4 | 0.4 | 25.80

## Slide 22
SZÁMÍTÓGÉPES GYÁRTÁSIRÁNYÍTÁS
NC PROGRAMOZÁS
Szerszámtípusok és szerszámváltó mondatok
21 / 25
SZERSZÁM TÍPUS KÓDOK
1–9 eszterga szerszámok 10–19 fúrók 20–29 marók 30–39 speciális marófejek
SZERSZÁMVÁLTÓ MONDATOK
Nxxx G53 G00 G90 D00 Xxxx.xxx Yxxx.xxx Zxxx.xxx Nxxx Txx Dxx M06 :xxx G17 G54 G94 G97 G90 G00 Zxxx.xxx Sxxx M03

## Slide 23
SZÁMÍTÓGÉPES GYÁRTÁSIRÁNYÍTÁS
NC PROGRAMOZÁS
Szubrutinok alkalmazása
Szintaktika, hívás és egymásba ágyazás
22 / 25
SZINTAKTIKAI ALAK
% SPF xxx L xxx Nxx ................. . Nxx M17 Hívás a főmondatból: Nxx Lxxx Pxx L: Azonosító ; P: ismétlési szám
HÍVÁSI STRUKTÚRA

## Slide 24
SZÁMÍTÓGÉPES GYÁRTÁSIRÁNYÍTÁS
NC PROGRAMOZÁS
Szubrutin példa
Főprogram és SPF 100
23 / 25
% MPF 111 N10 G92 T01 D01 S2000 M06 N12 G95 G90 G00 G96 X24. Z100. Sxxx.x Fxx.x M03 M08 N14 L100 P1 N16 G91 G00 Z−10. N18 L100 P1 N20 G90 G00 X50. Z200. M05 M09 N22 M02 % SPF 100 L 100 N50 G90 G01 X16. N52 G04 Fxx N54 G00 X24. N56 M17

## Slide 25
SZÁMÍTÓGÉPES GYÁRTÁSIRÁNYÍTÁS
NC PROGRAMOZÁS
Paraméteres programozás – alapok
SINUMERIK 810: R1–R299
24 / 25
A "paraméter" belső változó, amely virtuális regiszterekben foglal helyet. A paraméterek értéke programból megváltoztatható. A paraméter közvetlenül vagy közvetve címezhető. Változócímek a SINUMERIK 810 CNC vezérlésben: R1 – R299.
ÉRTÉKADÁS ÉS MŰVELETEK
1. Értékadás: Nxx Rxxx=<const.> Pl. R1=100. 2. Műveletek: Rxxx=Rxxx Pl. R1=R2 Rxxx=−Rxxx Pl. R3=−R2 Rxxx=Rxxx+Rxxx Pl. R5=R4+R6 R3=R3+1 Rxxx=Rxxx−Rxxx Pl. R12=R12−R4 Rxxx=Rxxx * Rxxx Pl. R2=R4*4 Rxxx=Rxxx / Rxxx Pl. R1=R8/R22 3. Paraméter felhasználása: Nxx Z=Rxxx
TIPIKUS ALKALMAZÁS
% Szubrutin Mondatok paraméteresen Vége % Főprogram Előkészítés Paraméterek értékadás Szubrutin hívás Vége

## Slide 26
SZÁMÍTÓGÉPES GYÁRTÁSIRÁNYÍTÁS
NC PROGRAMOZÁS
Paraméteres programozás – példa
AZ R UTASÍTÁSOK SZEREPE ÉS SZINTAKTIKÁJa
25 / 25
% SPF 466 L 466 N05 G91 G01 G42 G09 Z=−R2 Fxxx. (fogásvétel) N10 G62 X=R0 (marás +x irányban) N15 G02 X=−R3 Y=−R3 I0 J−R3 (körmarás) N20 G01 Y=−R1 (marás −y irányban) N25 G02 X=−R3 Y=−R3 I=−R3 J0 (körmarás) N30 G01 X=−R0 (marás −x irányban) N35 G02 X=−R3 Y= R3 I0 J=R3 (körmarás) N40 G01 Y=R1 (marás +y irányban) N45 G02 X=R3 Y=R3 I=R3 J0 (körmarás) N50 G01 Z=R2 (kiemelés) N55 M17 (szubrutin vége) % MPF 25 Nxxx .............Sxxx... N26 G90 G00 G40 G09 X10. Y50. Z7. (méretre állás) N28 R0=60. R1=30. R2=7. R3=8. (paraméter értékadás) N30 L466 P1 (szubrutin hívás) Nxxx ................